## Slide 1
臨床遮蔽原則與實作
Clinical Masking
弘光科技大學 語言治療與聽力學系
臨床聽力學 單元教材｜授課時數 3 小時
依據 Gelfand, Essentials of Audiology, Ch. 9 編纂
Notes: 開場 5 分鐘。說明本單元之定位：遮蔽為純音與語音聽力檢查能否得到有效結果之前提。本單元以原書第 9 章為依據，判準數值與公式均依原書；講義中標註「編者補充」者為一般臨床慣例。

## Slide 2
本單元架構與時間配置
跨耳聽覺
25 分鐘
遮蔽時機
30 分鐘
遮蔽量
35 分鐘
高原與過度遮蔽
40 分鐘
特殊情境
20 分鐘
單元四為本單元重點
Notes: 時間配置：開場 5｜單元一 25｜單元二 30｜休息 10｜單元三 35｜單元四 40｜休息 5｜單元五 20｜總結 10。單元四之高原判讀與過度遮蔽計算為臨床最易出錯、亦為考試常見題型，故配置最長時間。

## Slide 3
學習目標
1
說明跨耳聽覺與訊號跨越之區別及跨越途徑
2
列舉各換能器之耳間衰減並說明採用最小值之理由
3
執行骨導與氣導之遮蔽時機判斷
4
計算初始遮蔽量，並以 Bing 測驗求閉塞效應
5
執行高原法並計算過度遮蔽與最大遮蔽量
6
計算閾上純音與語音測驗之遮蔽量
Notes: 學習目標共八項，完整版見講義。此處擇要六項。每項目標皆對應單元末之演練或隨堂測驗。

## Slide 4
1
跨耳聽覺與耳間衰減
25 分鐘
跨耳聽覺與影子曲線
訊號跨越之途徑
氣導與骨導之耳間衰減
Notes: 單元一：00:05–00:30。

## Slide 5
跨耳聽覺（cross-hearing）
送至測試耳之聲音
由非測試耳聽到
所得之假閾值曲線稱為影子曲線（shadow curve）
Notes: 定義：目前受測之耳為測試耳 TE，對側為非測試耳 NTE。只要「可能發生」跨耳聽覺，測驗結果即不可信。判斷是否需要遮蔽，等同判斷是否可能發生跨耳聽覺。

## Slide 6
單側全聾個案之未遮蔽與遮蔽結果
右耳正常、左耳全聾（原書 Fig. 9.1）
未遮蔽
左耳出現「假閾值」
左氣導 55–60 dB HL
左骨導與右骨導相同
實為右耳跨耳聽得
右耳加遮蔽後
左耳呈現真實狀態
左氣導無反應
左骨導無反應
與預期結果相符
未遮蔽之左耳結果實際上不可能存在
Notes: 以此例說明跨耳聽覺之臨床後果：若未遮蔽，將把全聾耳誤判為中度聽損，左右骨導相同亦會誤導聽損類型之判斷。遮蔽後之閾值以不同符號記錄。

## Slide 7
三個核心名詞
1
訊號跨越
訊號物理上存在於對側耳
2
跨耳聽覺
跨越之訊號達到 NTE 閾值而被聽到
3
耳間衰減 IA
訊號跨越頭部所損失之 dB 數
有跨越，未必有跨耳聽覺
Notes: 範例：IA 50 dB、右耳骨導 10 dB HL。左耳 60 dB → 到右耳 10 dB HL，跨耳聽覺；80 dB → 30 dB HL，跨耳聽覺；55 dB → 5 dB HL，低於閾值，僅有跨越。IA 一詞見 Chaiklin（1967）。

## Slide 8
氣導訊號之跨越途徑
耳機振動
測試耳側
頭顱傳導
骨導途徑
對側耳蝸
非測試耳
比較對象：測試耳氣導 vs 非測試耳骨導
Notes: 直覺上以為是聲音從耳罩漏出繞到對側，或經頭帶傳到對側耳機；研究一再證實主要途徑為骨導（Sparrevohn 1946；Zwislocki 1953；Studebaker 1962）。此點直接決定氣導遮蔽規則的寫法。

## Slide 9
耳罩式與插入式耳機之平均耳間衰減
Sklare & Denenberg（1987），單位 dB
Chart: 
| TDH-49 250 | TDH-49 1k | TDH-49 4k | ER-3A 250 | ER-3A 1k | ER-3A 4k
IA | 54 | 62 | 65 | 89 | 81 | 77
Notes: 數值依原書 Fig. 9.5 估讀之平均值，僅供比較趨勢。插入式耳機 ≤1000 Hz 平均 81–94+ dB，>1000 Hz 71–77 dB。最小值：插入式 ≤1000 Hz 75–85 dB、>1000 Hz 50–65 dB；TDH-49 為 45–60 dB。IA 與接觸面積成反比（Zwislocki 1953）。插入深度不足時 IA 大幅下降（Killion et al. 1985）。

## Slide 10
臨床採用之最小耳間衰減
40 dB
耳罩式耳機
氣導
50–85
插入式耳機
依頻率之最小值
0 dB
骨導
（乳突 0–15 dB）
判斷是否遮蔽一律採最小值
Notes: 耳罩式平均約 50–65 dB，但範圍極廣，若用平均值將漏掉 IA 偏低者，故採 40 dB（Studebaker 1967；Martin 1974, 1980）。骨導：前額約 0 dB；乳突 250 Hz 約 0 dB 至 4000 Hz 約 15 dB，個體差異 0–15 dB（Studebaker 1967；Silman & Silverman 1991）。臨床視骨導 IA 為 0。

## Slide 11
課堂演練｜5 分鐘
右耳骨導 10 dB HL，左耳給 60 dB HL
分別以 IA = 40、50、60 dB 計算到達右耳耳蝸之強度
判斷各情形是否發生跨耳聽覺
兩人一組，完成後與鄰組核對
Notes: 預期答案：IA 40 → 20 dB HL，跨耳聽覺；IA 50 → 10 dB HL，跨耳聽覺；IA 60 → 0 dB HL，僅跨越。收尾：個人 IA 未知，故須以最小值做保守判斷。

## Slide 12
2
遮蔽時機之判斷
30 分鐘
臨床遮蔽之定義與術語
骨導遮蔽規則
氣導遮蔽規則
Notes: 單元二：00:30–01:00。

## Slide 13
臨床遮蔽
噪音以氣導送入非測試耳
使其聽不到測試訊號
不論測試耳以氣導或骨導施測
Notes: 類比：驗光時遮住一眼。術語：unmasked air/bone 為未加噪音所得；masked air/bone 為對側加噪音所得，例如 masked right air 指左耳給噪音時之右耳氣導。施測前應先向個案說明，初次受測者常對「耳中有噪音」感到困惑，以遮眼類比多能理解。

## Slide 14
施測順序
未遮蔽 AC
兩耳全部頻率
未遮蔽 BC
兩耳全部頻率
遮蔽 BC
先判斷、先重測
遮蔽 AC
依真實 BC_N 判斷
遮蔽重測先骨導、後氣導
Notes: 取得未遮蔽閾值時先氣導後骨導；遮蔽重測時順序相反。理由：氣導遮蔽之判斷需要非測試耳之真實骨導閾值，因此骨導必須先完成遮蔽。

## Slide 15
骨導遮蔽規則
測試耳 ABG ≥ 15 dB
應遮蔽重測骨導
即 ABG > 10 dB。臨床閾值可信度約 ±5 dB，氣骨導可相差 10 dB，ABG ≤ 10 dB 不具臨床意義。
Notes: 文獻差異：本書現行版與 Yacullo（1996, 2009）採 > 10 dB；Studebaker（1964）與 ASHA（2005）採 ≥ 10 dB。原書第三版曾採 ASHA 標準，現行版回到 > 10 dB。判斷邏輯：骨導 IA 近 0，幾乎永遠不知道哪一耳在回應，因此只在「哪一耳回應會改變判讀」時才遮蔽。

## Slide 16
骨導遮蔽判斷範例
右 AC 50、左 AC 70、未遮蔽 BC 45 dB HL
右耳 ABG 5 dB
不須遮蔽
45 dB 若來自右耳：ABG 過小
若來自左耳：右骨導 ≥ 50，仍屬感音性
兩種情形結論相同
左耳 ABG 25 dB
須遮蔽重測
遮蔽後左骨導可能介於 45–70
ABG 可能為 25 dB（混合性）
也可能為 0 dB（感音性）
僅在「由哪一耳回應」會改變判讀時才遮蔽
Notes: 此範例取自原書。強調骨導遮蔽之判斷是逐耳、逐頻率進行。

## Slide 17
不建議之骨導遮蔽做法
1
全部遮蔽
過度保守、費時（Studebaker 1964, 1967）
2
無法求 OE
NTE 持續被覆蓋，無從得知閉塞效應大小
3
放置問題
無法交叉檢查震動器放置，耳機頭帶反而加重問題
4
Weber
判斷聽取耳之準確度與可靠度不足
Notes: ANSI（2004）曾以骨導校正資料係在對側遮蔽下取得為由，建議骨導一律遮蔽。原書不建議，理由如上。Weber 測驗之支持者亦建議忽略不合理之結果（Studebaker 1967）。

## Slide 18
氣導遮蔽規則
AC_T − BC_N ≥ 40 dB
應遮蔽重測氣導
比較測試耳氣導與非測試耳骨導（AOBG），而非兩耳氣導。插入式耳機改用其最小 IA。
Notes: 三項參數：TE 呈現強度、IA、NTE 真實骨導閾值。此差值稱 air-opposite-bone-gap（AOBG）或 air-contralateral-bone-gap（ACBG）。逐頻率比較（通常 250–4000 Hz）。例外：NTE 氣導優於其骨導（例 AC 10、BC 20）時，以較佳之氣導代入。

## Slide 19
氣導遮蔽判斷範例
50 − 5 = 45
右 AC 50、左 BC 5
須遮蔽
50 − 15 = 35
右 AC 50、左 BC 15
不須遮蔽
75 − 35 = 40
右 AC 75、左 BC 35
須遮蔽
常見錯誤：以兩耳氣導相減
Notes: 三例均取自原書。第二例 35 dB 未達 40 dB，右耳 50 dB HL 即為真實閾值。第三例恰為 40 dB，符合 ≥ 40 之判準。

## Slide 20
課堂演練｜6 分鐘
在未遮蔽聽力圖上圈出須遮蔽之點
先逐頻率判斷骨導（ABG ≥ 15）
再以 NTE 骨導判斷氣導（AOBG ≥ 40）
核對：是否誤用兩耳氣導相減
Notes: 發給一張未遮蔽聽力圖：右耳感音性、左耳混合性，兩耳 2000 Hz 氣導相差 45 dB。預期易錯點：(1) 以兩耳氣導相減；(2) 先判斷氣導、未先確定骨導；(3) 忽略 NTE 氣導優於骨導之例外。

## Slide 21
中間休息
10 分鐘
Notes: 01:00–01:10。

## Slide 22
3
遮蔽噪音與初始遮蔽量
35 分鐘
遮蔽噪音之選擇與中樞遮蔽
MEMC 與安全係數
初始遮蔽量與閉塞效應
Notes: 單元三：01:10–01:45。

## Slide 23
遮蔽噪音之選擇
純音
窄頻噪音 NBN
以測試頻率為中心
僅臨界頻帶內能量有遮蔽效果
頻寬依 ANSI S3.6-2010
語音、click
寬頻類噪音
白噪音、粉紅噪音
語音頻譜噪音
多人交談噪音
寬頻噪音遮蔽純音：效率低且過大聲
Notes: 寬頻噪音中臨界頻帶外之能量不增加遮蔽，只讓噪音更大聲。聽力計 NBN 頻寬略寬於臨界頻帶，可能為 1/3、1/2 八度。鋸齒波等複合噪音為舊式做法，遮蔽效果差且不穩定，僅需知道歷史。

## Slide 24
中樞遮蔽（central masking）
對側噪音使閾值
輕微上升約 5 dB
臨床遮蔽時容許 5 dB：閾值移動 ≤ 5 dB 視為未移動
Notes: 噪音與訊號分屬兩耳且無跨越時，兩耳神經訊號在中樞聽覺神經系統整合而干擾。文獻報告可達 15 dB，且隨噪音強度增加（Liden et al. 1959b；Studebaker 1962；Dirks 1964）。此現象並非臨床遮蔽所要的效果，反而使判讀複雜化。

## Slide 25
聽得到噪音與能遮蔽純音之區別
NBN 50 dB HL
總強度等同 50 dB HL 純音
僅表示噪音可被聽到
不足以遮蔽 50 dB HL 純音
有效遮蔽 dB EM
X dB EM 剛好遮蔽 X dB HL
ANSI S3.6-2010 內建校正值
1/3 八度約 4–6 dB
臨床人員仍須自行驗證
Notes: ANSI S3.6-2010 表 9.2：加於 RETSPL 之校正值，1/3 八度 NBN 4–6 dB，1/2 八度 NBN 4–8 dB，依頻率而異。即使設備已標示 dB EM，臨床人員仍須確認實際達到有效遮蔽。

## Slide 26
最小有效遮蔽校正 MEMC
剛好遮蔽純音之噪音
與該純音之 dB 差
例：55 dB HL 之 NBN 剛好遮蔽 50 dB HL 純音 → MEMC = 5 dB。亦稱有效遮蔽級 EML。
Notes: 原書作者認為 MEMC 一詞較易理解：它是加在純音級數上，以得到「最小有效噪音級」之校正值。本單元計算一律假設 MEMC = 5 dB；實際應依各頻率、各設備之驗證結果。

## Slide 27
MEMC 之心理聲學校正
同耳導入
純音與 NBN 同頻
噪音固定
如 40 dB HL
降至剛好聽不到
5 dB 一階
10 人平均
逐頻率取整數
例：500 Hz 平均 8.5 → 10 dB；1000 Hz 平均 4.6 → 5 dB
Notes: 步驟：雙通道聽力計，兩通道導入同一耳機。噪音持續開啟，在噪音中找純音閾值（脈衝音較易聽辨），再以 5 dB 下降至剛好被遮蔽。例：35 dB 時被遮蔽 → 40 dB 噪音需比純音高 5 dB。每人重複數次，至少 10 位正常人。其他方法：Veniar（1965）個別病人法；電聲法（Sanders 1972；Townsend & Schwartz 1976）。本地實務：所得 MEMC 宜納入院所品管紀錄並張貼於檢查室（編者補充）。

## Slide 28
安全係數（safety factor, SF）
MEMC 之外再加 10 dB
MEMC 是平均值，並非眼前個案之實際值
Notes: 原書理由：因 MEMC 為一群正常人之平均值，對部分個案而言可能不足，故加 10 dB。編者補充：SF 並非愈大愈好，噪音愈高愈接近過度遮蔽量，高原範圍隨之縮窄；10 dB 為兩者間之慣用折衷。

## Slide 29
MEMC 與 SF 於各公式中之角色
MEMC ＋ SF
確保遮蔽足夠
初始遮蔽量（氣導、骨導、SRT）
閾上測驗遮蔽量 MNN
僅 MEMC
找出最早過度遮蔽點
過度遮蔽起點
最大遮蔽量 MML
噪音到 TE 恰達骨導閾值時僅「聽得到」，再高 MEMC 方遮得住
Notes: 過度遮蔽公式含 MEMC 的理由見單元四。不含 SF 為編者依原書推導之說明：此處要找的是最早可能發生過度遮蔽之噪音量。

## Slide 30
氣導初始遮蔽量
IML = HL_N + MEMC + SF
例：NTE 氣導 20 dB HL → 20 + 5 + 10 = 35 dB HL。HL_N 為非測試耳之氣導閾值。
Notes: 採 Martin（1967, 1974, 1980）之方法。設計邏輯：若 TE 閾值實為 NTE 跨耳聽得，跨到 NTE 之訊號約等於 NTE 閾值；噪音須高出 MEMC 才剛好遮蔽，再加 SF。其他較複雜公式（Liden et al. 1959b；Studebaker 1964）結果相近（Martin 1974）。

## Slide 31
骨導初始遮蔽量
IML = HL_N + MEMC + SF + OE
例：35 + 5 + 10 + 15 = 65 dB HL
Notes: 耳機覆蓋 NTE 會產生閉塞效應，使 NTE 耳蝸接收之骨導訊號增強。OE 15 dB 時，35 dB HL 骨導訊號在 NTE 耳蝸相當於 50 dB HL；若仍用 50 dB HL 之 IML，只遮得住 35 dB HL，故須加 OE。

## Slide 32
閉塞效應之決定方式
固定值
Yacullo（2009）
耳罩式：250/500/1k = 30/20/10
插入式：10/10/0
NTE 有傳導成分：0
聽力學 Bing 測驗
個別測量（原書建議）
耳機覆蓋 NTE、不給噪音重測骨導
OE = 未閉塞 − 閉塞
≤ 1000 Hz 各頻率執行
OE 隨頻率不同、個體差異大、傳導性病變時不存在
Notes: Bing 測驗：Martin, Butler, & Burns（1974）。例：未閉塞 35、閉塞 20，OE = 15 dB。附帶效益：(1) 正常與感音性耳多有 OE，傳導性與混合性多無，可作診斷參考；(2) 閉塞後反而變差，提示震動器被頭帶推移。

## Slide 33
課堂演練｜6 分鐘
計算下列三種情境之初始遮蔽量
(a) NTE AC 15 dB HL，氣導
(b) NTE AC 40 dB HL，骨導 500 Hz，OE 20 dB
(c) 同 (b)，但 NTE 有 30 dB 氣骨導差
Notes: 參考答案：(a) 15 + 5 + 10 = 30 dB HL；(b) 40 + 5 + 10 + 20 = 75 dB HL；(c) NTE 有傳導成分時 OE 為 0，故 40 + 5 + 10 = 55 dB HL。

## Slide 34
4
高原法與過度遮蔽
40 分鐘｜本單元重點
初始遮蔽量之判讀與高原法
最佳化遮蔽法
過度遮蔽、最大遮蔽量與遮蔽兩難
Notes: 單元四：01:45–02:25。本節為核心，亦為考試最常命題處。

## Slide 35
初始遮蔽量之判讀
移動 ≤ 5 dB
原閾值確由測試耳聽得
NTE 已受遮蔽仍聽得到
記為遮蔽閾值
該頻率完成
移動 > 5 dB
原閾值可能由 NTE 聽得
NTE 被遮蔽後就聽不到
真實閾值尚未得知
進入高原法
例：未遮蔽 40；加 IML 後 40 或 45 → 確認；50 → 高原法
Notes: 容許 5 dB 係因中樞遮蔽。邏輯：若音確實由 TE 聽得，在 NTE 加噪音不會改變任何事。

## Slide 36
高原法之三個區段
Hood（1960）；亦稱閾值移動法
1
遮蔽不足
噪音增加
閾值一對一上升
2
高原
噪音增加
閾值維持不變
＝真實閾值
3
過度遮蔽
噪音再增加
閾值再度上升
Notes: 機制：遮蔽不足時純音仍由 NTE 聽得，噪音與純音同在 NTE，遮蔽量隨噪音線性增加；高原時 NTE 已受有效遮蔽，TE 以自身閾值回應，亦稱有效遮蔽範圍；過度遮蔽時噪音跨至 TE。視覺類比：以紙片遮右眼，紙片夠大後再加大不影響左眼，大到連左眼也遮住才改變結果。

## Slide 37
高原法範例：測試耳閾值隨噪音量之變化
原書 Fig. 9.7，縱軸為測試耳閾值（dB HL）
Chart: 
| 未遮蔽 | 噪音 20 | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 | 90
閾值 | 50 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 85 | 100
Notes: 未遮蔽 50 dB HL；噪音 20 dB 時 60；20 → 35 dB 為遮蔽不足，閾值一對一上升；35–65 dB 為高原，閾值維持 75 dB HL，此即真實閾值；之後為過度遮蔽。數值依原圖估讀。編者補充：常見操作為閾值上升時將純音升至新閾值再提高噪音（5–10 dB 一階），噪音連續增加 15–20 dB 而閾值不變即判定為高原。

## Slide 38
高原寬度之臨床要求
15–20 dB
可接受為有效遮蔽閾值
之最小高原寬度
No plateau
確無高原時
於聽力圖註記
Notes: 高原愈寬，對遮蔽閾值之信心愈高；過窄之高原可能於施測中被跳過。確無高原時註記 no plateau 或 could not mask。

## Slide 39
使高原變窄之四項因素
1
IA
耳間衰減較小，噪音較易跨至測試耳
2
BC_T
測試耳骨導較佳，跨越之噪音較易遮蔽之
3
NTE ABG
非測試耳有氣骨導差，須用較高噪音量
4
OE
骨導遮蔽時閉塞效應較大，須用較高噪音量
兩耳皆有氣骨導差時最為嚴重
Notes: 前兩項增加噪音到達並遮蔽 TE 耳蝸之機會；後兩項使所需噪音量提高。

## Slide 40
最佳化遮蔽法
Turner（2004）：兩耳 AC 相差 ≥ 25 dB，測較差耳
IML
HL_T − 10
50 − 10 = 40
閾值移動
50 → 75
移動 25 dB
噪音加同量
40 + 25
= 65 dB
閾值不變
75 dB HL
確認真實閾值
比傳統高原法所需重測次數更少
Notes: 原書 Fig. 9.11。若 65 dB 時閾值再升 15 dB 至 90，則噪音再加 15 為 80 dB 重測，直到確認高原或達最大量。骨導：IML 取「未遮蔽骨導 + 30」或流程計算值之較高者，可涵蓋最高約 20 dB 之 OE（Turner 2004b）。

## Slide 41
過度遮蔽之條件
MN_N ≥ IA + BC_T + MEMC
例：IA 50、BC_T 30 → 80 dB 時噪音僅「聽得到」，85 dB HL 起方真正遮蔽測試耳。
Notes: 過度遮蔽：噪音跨越頭部遮蔽 TE，臨床人員隨之提高純音，所得閾值為假性升高。常用簡化版為 MN_N ≥ IA + BC_T（Martin 1991），此時噪音僅恰被 TE 聽到；依 MEMC 定義須再高 MEMC 才遮得住，故原書採含 MEMC 之版本。

## Slide 42
最大遮蔽量（MML）
MML = (IA + BC_T + MEMC) − 5
例：最低過度遮蔽量 80 dB HL → MML 75 dB HL
Notes: 不致造成過度遮蔽之最高噪音量，為最低過度遮蔽量再減一個衰減器步階（5 dB）。

## Slide 43
初始遮蔽量即過度遮蔽之情境
遮蔽左耳骨導（左 BC 10 dB HL），噪音送右耳（AC 50）
IML 65
50 + 5 + 10
起點 55
IA 40 + BC_T 10 + MEMC 5
65 ≥ 55
已過度遮蔽
NTE 氣導較測試耳差時特別常見
Notes: 原書範例：右 AC/BC 50（已遮蔽），左 AC 25、左 BC 10（需遮蔽）。IA 40 時 65 − 40 = 25 dB HL 到達左耳蝸，遠超過其 10 dB HL 骨導。若右耳另有 15 dB OE，IML 升至 80，即使 IA 高達 65 dB 亦過度遮蔽（80 ≥ 65 + 10 + 5）。

## Slide 44
重要提醒
不宜未經嘗試即註記
Could not mask
IML 使閾值移動時，應自較低之噪音量起尋找高原；確無高原方註記 no plateau，此註記方具實證依據。
Notes: 此為 Hood 原始描述之做法。過度遮蔽之疑慮應以實際嘗試證實，而非僅憑計算即放棄。

## Slide 45
遮蔽兩難（Naunton, 1960）
兩耳皆有約 55 dB 氣骨導差
右耳 1000 Hz 氣導 55 dB HL，骨導 0 dB HL
遮蔽右耳之 IML = 55 + 5 + 10 = 70 dB HL
噪音跨至左耳蝸，左耳氣、骨導皆移動
左耳閾值移動是有效遮蔽，還是過度遮蔽？
Notes: 原書 Fig. 9.10。於初始遮蔽量即過度遮蔽，無從判斷閾值移動之原因。對策：改用插入式耳機以增加 IA、降低 OE；必要時參考 SAL 測驗。

## Slide 46
課堂演練｜8 分鐘
三組各算一題，再交叉核對
(1) BC_T 20、IA 40：過度遮蔽起點與 MML？
(2) 最佳化法：TE AC 70，IML 後閾值 85，下一噪音量？
(3) 前述 IML 65 之情境改用插入式（IA 70），是否過度遮蔽？
Notes: 參考答案：(1) 40 + 20 + 5 = 65 dB HL；MML 60 dB HL。(2) IML = 70 − 10 = 60；移動 15 dB，下一噪音 75 dB。(3) 70 + 10 + 5 = 85 > 65，不致過度遮蔽。收尾強調插入式耳機之效益。

## Slide 47
中間休息
5 分鐘
Notes: 02:25–02:30。

## Slide 48
5
特殊情境之遮蔽
20 分鐘
骨導遮蔽之擺位與檢查
插入式耳機與 SAL 測驗
閾上純音與語音測驗之遮蔽
Notes: 單元五：02:30–02:50。

## Slide 49
骨導遮蔽之擺位
1
震動器
置於測試耳乳突
2
NTE
戴上送遮蔽噪音之耳機
3
TE 耳機
不覆蓋，置於耳朵與眼睛之間之頭側
4
說明
刻意擺法、保持不動、滑動立即告知
換耳時擺位對調
Notes: 原書 Fig. 9.12。須確認耳機頭帶未推移震動器頭帶。向個案說明三點：(1) 擺法係刻意安排；(2) 盡量保持不動；(3) 任何配件滑動立即告知。

## Slide 50
戴上耳機後重測未遮蔽骨導之兩項目的
≤ 1000 Hz
求閉塞效應
即聽力學 Bing 測驗
OE 加入骨導 IML
≥ 1000 Hz
檢查震動器是否移位
頻率愈高愈佳
閾值不應比原本差
低頻之 OE 可能掩蓋放置問題
Notes: 例：500 Hz 戴耳機前後相同，可能是放置良好且無 OE，也可能是放置變差 15 dB 恰被 15 dB OE 抵銷。故檢查放置須用 1000 Hz 以上。發現問題時重新調整並再檢查。

## Slide 51
插入式耳機於臨床遮蔽之優點
1
增加 IA
平均超過 70 dB
氣導需遮蔽之情形少見
2
降低 OE
骨導遮蔽所需噪音較低
3
減少過度遮蔽
跨至測試耳之噪音較少
Notes: 文獻：Zwislocki 1953；Killion et al. 1985；Sklare & Denenberg 1987；Van Campen et al. 1990。本地實務對照（編者補充）：國內院所換能器配置不一，紀錄應註明所用換能器，判讀時依換能器選用相應最小 IA。

## Slide 52
SAL 測驗：骨導 ＝ 預期移動 − 實際移動
AC 50 dB HL，前額骨導噪音之預期移動 55 dB
0
傳導性
移動 55 dB
50
感音性
移動 5 dB
20
混合性
移動 35 dB
單位：推估骨導閾值 dB HL
Notes: Rainville（1955）首創，Jerger & Tillman（1960）改良。每個氣導閾值測兩次：安靜下，以及前額骨導震動器以最大量給噪音時。先以正常人建立預期移動量（例：1000 Hz 0 → 55）。傳導性：耳蝸正常，移動同正常人 55 dB（50 → 105）；感音性：噪音幾乎聽不到，僅移動 5 dB；混合性：移動 35 dB（50 → 85）。現已少用，遮蔽兩難時可參考。

## Slide 53
閾上純音測驗之遮蔽時機
P_T − BC_N ≥ 40 dB
例：右 AC 40、左 BC 10，以 TDT 60 dB HL 施測 → 50 dB，須遮蔽
Notes: AOBG 中之「A」改為測試音之呈現強度。閾值測試時 40 − 10 = 30 不需遮蔽，但 Olsen-Noffsinger TDT 從 20 dB SL 開始，即 60 dB HL，60 − 10 = 50 ≥ 40，須遮蔽。若閾值測試時已需遮蔽，閾上測驗亦須遮蔽，且噪音隨測試音同步提高。個人 IA：右耳 5 dB HL、左耳 60 dB HL 才反應，最小 IA 為 55 dB，可取代 40 dB。

## Slide 54
閾上測驗遮蔽量
MNN = P_T − IA + ABG_N
+ MEMC + SF
P_T − IA 為跨至 NTE 耳蝸之強度；再補償 NTE 之氣骨導差。計算後仍須檢查過度遮蔽。
Notes: IA 未知時用 40 dB。掃頻 Békésy：頻率持續改變，最佳噪音量也須隨之改變，部分聽力計提供同步變頻 NBN；原書作者認為目前無真正適當之方法。遮蔽之影響：對側噪音可使無適應者出現 tone decay；SISI 分數常升高甚至改變診斷類別；Békésy 類型可能由 I 變 II 或 IV。

## Slide 55
語音聽力檢查之遮蔽
1
時機
S_T − IA ≥ BC_N（IA 取 40 或 45，BC_N 取最佳純音骨導）
2
SRT
IML = SRT_N + MEMC + SF；移動 ≥ 10 dB 用高原法
3
辨識測驗
MNN 公式，P_T 改為語音呈現強度
4
經驗法則
NTE 噪音 ＝ 語音呈現強度 − 20 dB
5
骨導語音
OE 平均 6 dB（乳突），個人可達 20 dB
Notes: 語音 IA：耳罩式 48–68 dB；最小 48 支持用 45 dB（Konkle & Berry 1983；Goldstein & Newman 1985），作者偏好 40 dB；插入式 68–84 dB。BC_N：ASHA（1988）建議 500–4000 Hz 之最佳骨導，作者建議低頻明顯較佳時納入 250 Hz。經驗法則：Jerger & Jerger 1971；Hannley 1986；Yacullo 1996, 1999, 2009；適用於對稱感音性及不對稱時遮蔽較佳耳；NTE 有傳導性聽損時不適用。過度遮蔽規則同純音，但採 TE 之最佳骨導。骨導語音 OE：乳突約 6 dB、前額約 9 dB（Klodd & Edgerton 1977）。語音 MEMC 校正：每級 6 或 8 個字詞，5 dB 下降至全錯，至少 10 人平均。

## Slide 56
臨床遮蔽流程總覽
未遮蔽 AC/BC
兩耳全部
骨導判斷
ABG ≥ 15
Bing＋IML
過度遮蔽核對
氣導判斷
AOBG ≥ 40
高原或確認
記錄遮蔽符號
Notes: 完整 ASCII 流程圖見講義。重點：施測前說明；骨導擺位後先重測未遮蔽骨導；IML 前先核對是否已過度遮蔽；無高原先試較低噪音；遮蔽兩難改插入式或參考 SAL；記錄符號右 AC △、左 AC □、右 BC [、左 BC ]。

## Slide 57
公式速查
ABG_T ≥ 15
AC_T − BC_N ≥ 40
HL_N + MEMC + SF
＋ OE（骨導）
IA + BC_T + MEMC
MML：再減 5
HL_T − 10（最佳化）
語音 − 20 dB
Notes: 預設值：MEMC 5 dB（依頻率與設備實測）、SF 10 dB、中樞遮蔽容許 5 dB、耳罩式最小 IA 40 dB、高原寬度 15–20 dB。完整公式表見講義總結。

## Slide 58
案例研討
林女士，58 歲，國小教師
右耳悶塞感兩個月、自聲增強，點耳藥水無效
右 AC 40–50、左 AC 10–20、未遮蔽 BC 5–15 dB HL
左耳 Bing：500 Hz OE 15 dB
希望「不要戴那個吵的東西，快一點做完」
哪些頻率須遮蔽？500 Hz 骨導 IML 為何？應如何回應個案？
Notes: 完整數據見講義。參考答案：(1) 右耳 ABG 25–45 dB，四頻率骨導皆須遮蔽。(2) 500 Hz 骨導 IML = 15 + 5 + 10 + 15 = 45 dB HL；過度遮蔽起點 40 + 10 + 5 = 55，MML 50，高原空間僅約 5 dB，宜準備插入式耳機。(3) 右 AC：500 Hz 40、1000 Hz 45 dB 須遮蔽，2000、4000 Hz 不須。(4) 單側、疑似傳導成分，省略遮蔽將失去診斷價值，應說明目的取得配合；單側悶塞合併自聲增強且藥物無效，應建議耳鼻喉科就醫。

## Slide 59
本單元結語
遮蔽之目的
在確認測得之閾值
確實屬於測試耳
本單元結束｜提問與討論
Notes: 總結 10 分鐘：回顧流程圖、綜合案例、隨堂測驗（10 題見講義）。開放提問。